## Slide 1
1
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ СИМУЛЯТОРА
Требования к устройству:
Процессор - 4 и более ядер
Оперативная память - 8 ГБ и более
Графика - Минимально: любая интегрированная графика (Intel HD * Graphics, AMD Radeon Vega), поддерживающая OpenGL 3.3. Чем мощнее, тем лучше
Место на диске - 50 ГБ или более
Требования к системе:
Операционная система - Ubuntu 24.04 LTS Desktop (64 bit)
Рекомендуется установить на устройство отдельной системой в режиме dualboot или использовать виртуальную машину для установки. В случае виртуальной машины, важно выделить ей минимальные требуемые ресурсы на вашем устройстве из списка выше. Производительность в виртуальной машине может быть ниже, чем при нативной установке.

## Slide 2
2
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Установка ROS2 Jazzy
sudo apt update && sudo apt install locales
sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8
sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8
Данная инструкция дублирует команды из официальной документации ROS2 по установке. Подготавливаем систему к установке и устанавливаем зависимости:
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository universe
sudo apt update && sudo apt install curl -y
export ROS_APT_SOURCE_VERSION=$(curl -s https://api.github.com/repos/ros-infrastructure/ros-apt-source/releases/latest | grep -F "tag_name" | awk -F\" '{print $4}')
curl -L -o /tmp/ros2-apt-source.deb "https://github.com/ros-infrastructure/ros-apt-source/releases/download/${ROS_APT_SOURCE_VERSION}/ros2-apt-source_${ROS_APT_SOURCE_VERSION}.$(. /etc/os-release && echo ${UBUNTU_CODENAME:-${VERSION_CODENAME}})_all.deb"
sudo dpkg -i /tmp/ros2-apt-source.deb

## Slide 3
3
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Установка ROS2 Jazzy
sudo apt install ros-jazzy-desktop-full
Устанавливаем полную версию ROS2 Jazzy:
(Опционально) Можно добавить сурс (source) команду для ROS2 в ~/.bashrc, чтобы не нужно каждый раз в новом терминале вводить “source /opt/ros/jazzy/setup.bash”
echo 'source /opt/ros/jazzy/setup.bash' >> ~/.bashrc
sudo apt install python3-colcon-common-extensions
Устанавливаем инструмент сборки colcon:

## Slide 4
4
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Компоненты сетевого взаимодействия RMW и DDS
Архитектура ROS 2 полностью децентрализована и опирается на стандарт DDS (Data Distribution Service) — промышленный стандарт и сетевой протокол, который обеспечивает надежную передачу данных между узлами в распределенных системах.
RMW (ROS Middleware) — это унифицированный программный интерфейс (прослойка), который связывает высокоуровневый код ROS 2 с конкретным сетевым движком (DDS). Благодаря RMW разработчик может переключаться между разными реализациями DDS без изменения кода самого робота.
sudo apt install ros-jazzy-rmw-fastrtps-cpp
Для использования симулятора мы рекомендуем использовать Fast DDS. Чтобы установить, выполните команду:

## Slide 5
5
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Компоненты сетевого взаимодействия RMW и DDS
ВАЖНО: при работе с реальными роботами используемый RMW может отличаться.
Рекомендуется добавить данный экспорт в ~/.bashrc:
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp
Чтобы использовать FastDDS, перед запуском команд в каждом терминале выполните:
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp

## Slide 6
6
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Установка симулятора Webots
Данная инструкция дублирует команды из официальной документации Webots по установке. Устанавливаем файл подписи Cyberbotics:
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
cd /etc/apt/keyrings
sudo wget -q https://cyberbotics.com/Cyberbotics.asc
Конфигурируем менеджер пакетов:
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/Cyberbotics.asc] https://cyberbotics.com/debian binary-amd64/" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/Cyberbotics.list
sudo apt update

## Slide 7
7
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Установка симулятора Webots
Устанавливаем Webots:
sudo apt install webots
Настраиваем переменную окружения:
echo "export WEBOTS_HOME=/snap/webots/current/usr/share/webots" >> ~/.bashrc

## Slide 8
8
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Установка пакетов симулятора “Оператор-Техник складских роботов”
Создаем папку рабочего пространства с любым именем в домашней директории, в данном примере используем папку ros2_ws:
mkdir ~/ros2_ws/src -p cd ~/ros2_ws/src
Скачиваем требуемые пакеты:
git clone https://gitlab.mobird.dev/fms_group/ar_webots_fms_ros2.git
git clone https://gitlab.mobird.dev/fms_group/ar_arm95_moveit_config.git
git clone https://gitlab.mobird.dev/fms_group/ar_aruco_detect_ros2.git
git clone https://gitlab.mobird.dev/fms_group/ar_dual_lidar_merge_ros2.git
git clone https://gitlab.mobird.dev/fms_group/ar_nav_ros2.git

## Slide 9
9
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Установка пакетов симулятора “Оператор-Техник складских роботов”
Устанавливаем зависимости через инструмент rosdep:
cd ~/ros2_ws
sudo rosdep init
rosdep update
rosdep install --from-paths src -y --ignore-src
Собираем пакеты:
cd ~/ros2_ws
colcon build --symlink-install
Перед запуском симулятора необходимо выполнить сурс (source) собранных файлов из папки ros2_ws, это необходимо делать в каждом новом открытом терминале. (Опционально) данный сурс можно также добавить в ~/.bashrc
source /ros2_ws/install/setup.bash

## Slide 10
10
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Установка пакетов навигации и SLAM для RMC1
Создайте отдельное рабочее пространство для пакетов навигации, в данном примере это будет nav2_ws. Клонируем в него файлы Nav2:
mkdir ~/nav2_ws/src -p && cd ~/nav2_ws/src
git clone https://github.com/ros-planning/navigation2.git -b 1.3.10
Собираем пакеты:
cd ~/nav2_ws
sudo rosdep init
rosdep update
rosdep install -y -r -q --from-paths src --ignore-src --rosdistro jazzy
Устанавливаем зависимости через инструмент rosdep:
После этого собираем пакеты. Сборка может занять некоторое время, ~30 минут в зависимости от мощности ПК:
cd ~/nav2_ws
colcon build --symlink-install

## Slide 11
11
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Установка пакетов навигации и SLAM для RMC1
Далее создаем новую папку, в данном примере это будет slam_ws и загружаем в нее файлы SLAM:
mkdir ~/slam_ws/src -p && cd ~/slam_ws/src
git clone https://github.com/SteveMacenski/slam_toolbox.git -b 2.8.3
Собираем пакеты:
cd ~/slam_ws
sudo rosdep init
rosdep update
rosdep install -y -r -q --from-paths src --ignore-src --rosdistro jazzy
Устанавливаем зависимости через инструмент rosdep:
После этого собираем пакеты. Сборка может занять некоторое время, ~5 минут в зависимости от мощности ПК:
cd ~/slam_ws
colcon build --symlink-install

## Slide 12
12
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Установка пакетов навигации и SLAM для RMC1
Перед запуском симулятора необходимо выполнить сурс (source) собранных файлов из папок nav2_ws и nav2_ws, это необходимо делать в каждом новом открытом терминале:
source /nav2_ws/install/setup.bash
source /slam_ws/install/setup.bash
(Опционально) данный сурс можно также добавить в ~/.bashrc:
echo 'source /nav2_ws/install/setup.bash' >> ~/.bashrc
echo 'source /slam_ws/install/setup.bash' >> ~/.bashrc

## Slide 13
13
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Модуль Б. Разработка и настройка навигационных алгоритмов для РМК
Задание:
1) РМК-2 стоит на точке старта над стартовым aruco-маркером.
Необходимо по команде старта эксперта отправить роботу целевую точку, в которую должен
приехать РМК-2.
2) После прибытия к целевой точке, РМК-2 должен вернуться в точку
старта, однако в этот раз перед стартом робота эксперт выставит на маршрут
робота препятствие, которое необходимо обнаружить и объехать.
Чтобы запустить симуляцию данного задания, запустите launch файл:
Не забудьте выполнить сурсы (source), если они не добавлены в ваш ~/.bashrc
ros2 launch ar_webots_fms_ros2 module2.launch.py
При первом запуске мира могут долго скачиваться некоторые ассеты для карты, поэтому, если робот не появился, то перезапустите симулятор.

## Slide 14
14
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Модуль Б. Разработка и настройка навигационных алгоритмов для РМК
При успешном запуске в симуляторе должна быть такая картина:
В окне симулятора будут также отображаться изображения с камер робота. Предупреждения (warning) в консоли симулятора можно игнорировать.

## Slide 15
15
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Модуль Б. Разработка и настройка навигационных алгоритмов для РМК
Для визуальной оценки данных, которые получают датчики робота RMC2, можно использовать программу Rviz2. В пакете есть готовый скрипт для запуска настроенного под робота окна Rviz2.
Для запуска откройте новый терминал и выполните:
Не забудьте выполнить сурсы (source), если они не добавлены в ваш ~/.bashrc
ros2 launch ar_webots_fms_ros2 rviz_rmc2.launch.py

## Slide 16
16
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Модуль Б. Разработка и настройка навигационных алгоритмов для РМК
Откроется следующее окно:
Красные и синие точки отображают данные переднего и заднего лидара соответственно. Белые точки - объедененный скан переднего и заднего лидара.
Слева снизу можно видеть изображение, которое передает камера, расположенная на дне робота. Поверх этого изображения также отрисовываются визуальные данные из Rviz2, которые попадают в поле зрения визуализируемой камеры. На скриншоте выше, например, видно, что камера "видит" некоторые оси координат робота. Но пусть вас не смущают эти визуализации, на самом изображении это все отсутствует.

## Slide 17
17
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Модуль Б. Разработка и настройка навигационных алгоритмов для РМК
Чтобы управлять роботом RMC2 в ручном режиме, можно запустить скрипт телеопераций, который позволит задавать скорость и направление робота через клавиатуру. Для запуска откройте новый терминал и выполните:
Не забудьте выполнить сурсы (source), если они не добавлены в ваш ~/.bashrc
ros2 run ar_nav_ros2 teleop --ros-args -r __ns:=/RMC2
Перед вами появится инструкция с клавишами клавиатуры в следующем формате:
Control Your Robot!
---------------------------
Moving around:
q w e
a s d
x
w/x : increase/decrease linear X velocity
q/e : increase/decrease linear Y velocity
a/d : increase/decrease angular velocity
space key, s : force stop
CTRL-C to quit

## Slide 18
18
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Модуль Б. Разработка и настройка навигационных алгоритмов для РМК
Чтобы создать (заспавнить) препятствие на карте, воспользуйтесь launch файлом в новом терминале:
Не забудьте выполнить сурсы (source), если они не добавлены в ваш ~/.bashrc
ros2 launch ar_webots_fms_ros2 spawn_object.launch.py x:=-4.0 y:=1.0 angle_z:=0.0 object_name:=obstacle
В качестве аргументов x, y и angle_z в виде чисел с плавающей точкой можно задать координаты и ориентацию объекта. Чтобы задать уникальное имя объекта, укажите его в виде аргумента name.
ВАЖНО! При спавне нескольких объектов, каждый из них должен обладать уникальным именем в поле name. Спавнить объекты с уже существующим в мире именем запрещено, т.к. это может привести к ошибке симулятора.

## Slide 19
19
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Модуль В. СТЗ с использованием инструментов искусственного интеллекта
Задание:
На специальной полке на соревновательном поле будут лежать N > 3 коробок. РМК-1 с манипулятором в стартовом положении около полки перпендикулярно ей (камера на манипуляторе смотрит вертикально вниз) смотрит на эту полку сверху.
С помощью генератора случайных чисел эксперт выбирает деталь, необходимую для захвата манипулятором. Конкурсанты должны запустить свой разработанный алгоритм, указать целевую деталь (1 - молоток, 2 - гаечный ключ, 3 - пассатижи) и начать выполнение.
РМК-1 должен автономно определить с помощью размеченного датасета, какая коробка его интересует, определить ее местоположение относительно базы манипулятора, направить манипулятор в нужную точку, схватить коробку схватом и поднять в стартовое положение.
После этого опустить коробку на пустое место на этой же полке.
Чтобы запустить симуляцию данного задания, запустите launch файл:
Не забудьте выполнить сурсы (source), если они не добавлены в ваш ~/.bashrc
ros2 launch ar_webots_fms_ros2 module3.launch.py

## Slide 20
20
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Модуль В. СТЗ с использованием инструментов искусственного интеллекта
При первом запуске мира могут долго скачиваться некоторые ассеты для карты, поэтому, если робот не появился, то перезапустите симулятор. При успешном запуске в симуляторе должна быть такая картина:
В окне симулятора будут также отображаться изображения с камер робота. Однако в данном случае, чтобы изображение публиковалось в окно симулятора, на топик камеры необходиом подписаться. Это может сделать rviz2. Предупреждения (warning) в консоли симулятора можно игнорировать.

## Slide 21
21
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Модуль В. СТЗ с использованием инструментов искусственного интеллекта
Для визуальной оценки данных, которые получают датчики робота RMC1, можно использовать программу Rviz2. В пакете есть готовый скрипт для запуска настроенного под робота окна Rviz2.
Для запуска откройте новый терминал и выполните:
Не забудьте выполнить сурсы (source), если они не добавлены в ваш ~/.bashrc
ros2 launch ar_webots_fms_ros2 rviz_rmc1.launch.py

## Slide 22
22
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Модуль В. СТЗ с использованием инструментов искусственного интеллекта
Данные для обучения нейросети можно собрать, перемещая камеру и объекты в симуляторе и делая скриншоты.
Красные и синие точки отображают данные переднего и заднего лидара соответственно. Белые точки - объедененный скан переднего и заднего лидара.
Слева снизу можно видеть изображение, которое передает камера, расположенная на захвате манипулятора. Поверх этого изображения также отрисовываются визуальные данные из Rviz2, которые попадают в поле зрения визуализируемой камеры. На скриншоте выше, например, видно, что камера "видит" некоторые оси координат робота. Но пусть вас не смущают эти визуализации, на самом изображении это все отсутствует.

## Slide 23
23
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Модуль В. СТЗ с использованием инструментов искусственного интеллекта
Чтобы управлять роботом RMC1 в ручном режиме, можно запустить скрипт телеопераций, который позволит задавать скорость и направление робота через клавиатуру. Для запуска откройте новый терминал и выполните:
Не забудьте выполнить сурсы (source), если они не добавлены в ваш ~/.bashrc
ros2 run ar_nav_ros2 teleop --ros-args -r __ns:=/RMC1
Перед вами появится инструкция с клавишами клавиатуры в следующем формате:
Control Your Robot!
---------------------------
Moving around:
q w e
a s d
x
w/x : increase/decrease linear X velocity
q/e : increase/decrease linear Y velocity
a/d : increase/decrease angular velocity
space key, s : force stop
CTRL-C to quit

## Slide 24
24
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Модуль В. СТЗ с использованием инструментов искусственного интеллекта
Чтобы запустить готовый пакет навигации Nav2, откройте новый терминал и выполните:
Не забудьте выполнить сурсы (source), если они не добавлены в ваш ~/.bashrc
ros2 launch ar_nav_ros2 bringup_launch.py
Запуск может занять около ~15 секунд.
После того, как стек навигации успешно запуститься, можно воспользоваться визуализацией Rviz2. Для запуска откройте новый терминал и выполните:
Не забудьте выполнить сурсы (source), если они не добавлены в ваш ~/.bashrc
ros2 launch ar_nav_ros2 rviz.launch.py

## Slide 25
25
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Модуль В. СТЗ с использованием инструментов искусственного интеллекта
В данном окне отображается 2D карта поля, показания лидара, локальная и глобальная карты занятости, границы робота и его траектории во время движения. Первоначально роботу необходимо задать начальную позицию, если его позиция на карте отличается от реальной. Для этого в верхней панели выберите инструмент 2D Pose Estimate, кликните им в нужную точку и задайте ориентацию с помощью стрелки.
Чтобы задать целевую точку, выберите инструмент 2D Goal Pose, кликните им в нужную точку и задайте ориентацию с помощью стрелки. Робот начнет движение по отрисованной траектории.

## Slide 26
26
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Модуль В. СТЗ с использованием инструментов искусственного интеллекта
Для визуальной отладки манипулятора Arm95 и его управления через графический интерфейс, есть еще один готовый конфиг для Rviz2. Для запуска откройте новый терминал и выполните:
Не забудьте выполнить сурсы (source), если они не добавлены в ваш ~/.bashrc
ros2 launch ar_webots_fms_ros2 rviz_arm95.launch.py

## Slide 27
27
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Модуль В. СТЗ с использованием инструментов искусственного интеллекта
Для ручного управления манипулятором в поле Planning Group выбираем arm95_group.
Теперь в визуализации можно потянуть за стрелки или за голубую сферу и задать конечное положение манипулятора. Чтобы переместить манипулятор в заданное положение нажимаем кнопку Plan, затем Execute. Либо одной кнопкой сразу: Plan & Execute. Если удалось построить траекторию в заданную точку, манипулятор должен переместиться. Можно проверить это в симуляторе Webots.
Для ручного управления схватом в поле Planning Group выбираем gripper. Затем в поле Goal State выбираем open или close и затем нажимаем Plan & Execute.

## Slide 28
28
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Модуль Д. Решение складского кейса гетерогенной группой РМК
Задание:
1) РМК-2 выполняет транспортировку стеллажа из точки хранения в точку комплектации.
2) РМК-1 выполняет операцию комплектации (picking) требуемой детали со стеллажа.
3) РМК-1 доставляет деталь в точку сдачи.
4) РМК-2 выполняет транспортировку стеллажа из точки комплектации в точку хранения.
5) Оба РМК возвращаются в исходные позиции.
Чтобы запустить симуляцию данного задания, запустите launch файл:
Не забудьте выполнить сурсы (source), если они не добавлены в ваш ~/.bashrc
ros2 launch ar_webots_fms_ros2 module5.launch.py
При первом запуске мира могут долго скачиваться некоторые ассеты для карты, поэтому, если робот не появился, то перезапустите симулятор.

## Slide 29
29
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Модуль Д. Решение складского кейса гетерогенной группой РМК
При успешном запуске в симуляторе должна быть такая картина:
Предупреждения (warning) в консоли симулятора можно игнорировать.

## Slide 30
30
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Модуль Д. Решение складского кейса гетерогенной группой РМК
Далее запустите пакеты навигации Nav2, откройте новый терминал и выполните:
Не забудьте выполнить сурсы (source), если они не добавлены в ваш ~/.bashrc
ros2 launch ar_nav_ros2 bringup_launch.py
В этом модуле можно использовать все предыдущие конфиги Rviz2 под каждого робота:
Не забудьте выполнить сурсы (source), если они не добавлены в ваш ~/.bashrc
# Для RMC1
ros2 launch ar_webots_fms_ros2 rviz_rmc1.launch.py
# Для манипулятора ARM95
ros2 launch ar_webots_fms_ros2 rviz_arm95.launch.py
# Для RMC2
ros2 launch ar_webots_fms_ros2 rviz_rmc2.launch.py
# Для Nav2
ros2 launch ar_nav_ros2 rviz.launch.py

## Slide 31
31
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Управление роботом RMC1
Робот RMC1 использует имя RMC1 в поле namespace топиков ROS2. Ниже приведен список доступных топиков для взаимодействия:
/RMC1/odometry [nav_msgs/msg/Odometry] - положение робота по колесной одометрии
/RMC1/scan [sensor_msgs/msg/LaserScan] - объединенный скан переднего и заднего лидара
/RMC1/scan_back [sensor_msgs/msg/LaserScan] - скан заднего лидара publisher
/RMC1/scan_front [sensor_msgs/msg/LaserScan] - скан переднего лидара
/RMC1/cmd_vel [geometry_msgs/msg/Twist] - целевая скорость платформы
/tf_static [tf2_msgs/msg/TFMessage] - дерево статических преобразований между деталями робота
/tf [tf2_msgs/msg/TFMessage] - дерево динамическиз преобразований между роботом и миром
/RMC1/arm95/camera_gripper/image_color [sensor_msgs/msg/Image] - изображение с камеры манипулятора

## Slide 32
32
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Управление роботом RMC1
Чтобы управлять манипулятором, используйте файл с примером из пакета ar_webots_ros2/ar_webots_ros2/moveit_api_example.py, его содержимое приведено ниже:
import time
import rclpy
from rclpy.logging import get_logger
from geometry_msgs.msg import PoseStamped
from tf_transformations import quaternion_from_euler
# moveit python library
from moveit.planning import MoveItPy
def plan_and_execute(robot, planning_component, logger, sleep_time=0.0):
plan_result = planning_component.plan()
if plan_result:
logger.info("Executing plan")
robot_trajectory = plan_result.trajectory
robot.execute(robot_trajectory, controllers=[])
else:
logger.error("Planning failed")
time.sleep(sleep_time)
#1

## Slide 33
33
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Управление роботом RMC1
def main():
rclpy.init()
# Инициализация объектов MoveItPy
arm95 = MoveItPy(node_name="moveit_py", name_space="/RMC1/arm95")
arm95_arm = arm95.get_planning_component("arm95_group") # Объект - манипулятор
gripper = arm95.get_planning_component("gripper") # Объект - захват
# Пример открытия захвата
gripper.set_goal_state(configuration_name="open")
plan_and_execute(arm95, gripper, logger, sleep_time=0.0)
# Пример закрытия захвата
gripper.set_goal_state(configuration_name="closed")
plan_and_execute(arm95, gripper, logger, sleep_time=0.0)
# Задать текущее положение манипулятора как начальное
arm95_arm.set_start_state_to_current_state()
#2

## Slide 34
34
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Управление роботом RMC1
# Целевая ориентация схвата в углах Эйлера относительно основания "Base_link"
# Задается в виде roll, pitch, yaw
# Ориентация из углов Эцлера переводится в кватернион
q = quaternion_from_euler(3.14, 0.0, 1.57)
# Задать целевую позицию в формате PoseStamped сообщения
pose_goal = PoseStamped()
pose_goal.header.frame_id = "Base_link" # Движение относительно основания манипулятора
pose_goal.pose.orientation.x = q[0] # Ориентация робота задается через кватернион
pose_goal.pose.orientation.y = q[1] # Ориентация робота задается через кватернион
pose_goal.pose.orientation.z = q[2] # Ориентация робота задается через кватернион
pose_goal.pose.orientation.w = q[3] # Ориентация робота задается через кватернион
#3

## Slide 35
35
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Управление роботом RMC1
pose_goal.pose.position.x = -0.2 # Координата x захвата относительно основания "Base_link"
pose_goal.pose.position.y = -0.5 # Координата y захвата относительно основания "Base_link"
pose_goal.pose.position.z = 0.7 # Координата z захвата относительно основания "Base_link"
arm95_arm.set_goal_state(pose_stamped_msg=pose_goal, pose_link="gripper_base") # Задается тип движения по заданной позиции
plan_and_execute(arm95, arm95_arm, logger, sleep_time=0.0) # Запуск перемещения в заданную позицию
if __name__ == "__main__":
main()
#4
Запускать данный файл необходимо через ar_webots_ros2/launch/moveit_api_example.launch.py файл, в котором в moveit контроллер передаются параметры манипулятоар и захвата.

## Slide 36
36
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Управление роботом RMC1
Чтобы использовать навигацию Nav2, необходимо написать скрипт с использованием пакета nav2_simple_commander. Используйте его при запущенной навигации. Пример управляющего скрипта представлен ниже:
from nav2_simple_commander.robot_navigator import BasicNavigator, TaskResult
import rclpy
rclpy.init()
nav = BasicNavigator() # Создание экземпляра контроллера
nav.setInitialPose(init_pose) # Задание исходной позиции в формате PoseStamped
path = nav.getPath(init_pose, goal_pose) # Построить маршрут из исходной точки в целевую (PoseStamped), проверка что путь существует
#1

## Slide 37
37
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Управление роботом RMC1
nav.goToPose(goal_pose) # Задать роботу цлевую позицию в формате PoseStamped
while not nav.isTaskComplete(): # Цикл выполнения целевой точки, пока она не будет достигнута
feedback = nav.getFeedback() # Информация о выполнении задачи
if feedback.navigation_duration > 600: # Сравнение времени выполнения задачи с заданным временем
nav.cancelTask() # Остановить выполнение целевой точки
result = nav.getResult() # Получение результата о выполнении задачи
if result == TaskResult.SUCCEEDED:
print('Goal succeeded!')
elif result == TaskResult.CANCELED:
print('Goal was canceled!')
elif result == TaskResult.FAILED:
print('Goal failed!')
#2
Для запуска достаточно создать экземпляр контроллера, задать начальную и целевую точки. Робот начнет двиижение. Подробнее о работе с nav2_simple_commander можете уздать в официальной документации.

## Slide 38
38
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Управление роботом RMC2
Робот RMC2 использует имя RMC2 в поле namespace топиков ROS2. Ниже приведен список доступных топиков для взаимодействия:
/RMC2/aruco_id [std_msgs/msg/String] - ID найденного нижней камерой ArUco маркера
/RMC2/camera_bottom/image_color [sensor_msgs/msg/Image] - изображение с нижней камеры (геометрический центр робота)
/RMC2/depth_camera/image [sensor_msgs/msg/Image] - изображение с передней камеры
/RMC2/depth_camera/point_cloud [sensor_msgs/msg/PointCloud2] - облако точек с передней камеры глубины
/RMC2/lift_status [std_msgs/msg/String] - состояние лифта (moving / success)
/RMC2/lift [std_msgs/msg/Float64] - поднятие лифта на заданную высоту
/RMC2/odometry [nav_msgs/msg/Odometry] колесная одометрия робота
/RMC2/scan [sensor_msgs/msg/LaserScan] - объединенный скан переднего и заднего лидара
/RMC2/scan_back [sensor_msgs/msg/LaserScan] - скан заднего лидара publisher

## Slide 39
39
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Управление роботом RMC2
Ниже приведен список доступных топиков для взаимодействия:
/RMC2/scan_front [sensor_msgs/msg/LaserScan] - скан переднего лидара
/RMC2/cmd_vel [geometry_msgs/msg/Twist] - целевая скорость платформы
/tf_static [tf2_msgs/msg/TFMessage] - дерево статических преобразований между деталями робота
/tf [tf2_msgs/msg/TFMessage] - дерево динамическиз преобразований между роботом и миром
Чтобы робот начал перемещение, необходиом начать публиковать в топик /RMC2/cmd_vel целевую скорость. Кинематика робота РМК2 позволяет задачать линейную скорость по оси x и угловую по оси z робота.
Чтобы управлять положением подъемного лифта, необходимо отправить в топик /RMC2/lift число с плавающей точкой с высотой, на которую поднимется лифт. Значение 0.0 соответствует полностью опущенному положению лифта. Значения 0.1 соответстует поднятому положению. Этого достаточно, чтобы поднять стеллаж с объектами. Лифт имеет 2 фиксированных положения, промежуточного не существует.

## Slide 40
40
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ПОЛЕ
Соревновательное поле размечено ArUco маркерами в соответствии со следующим изображением:
Маркеры ArUco имеют уникальные ID адреса от 0 до 35, верх маркера соответствует верху цифры на изображении выше. Иначе говоря, все маркеры ориентированы верхней гранью в одну сторону.
Начало координат поля в Webots совпадает с маркером ID = 0, направление векторов координат показано на картинке выше: ось X смотрит вправо, ось Y смотрит вверх.

## Slide 41
40
ЧЕМПИОНАТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЕРАТОР-ТЕХНИК СКЛАДСКИХ РОБОТОВ
Завершение
Спасибо за внимание!